Приложение № 2.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЭТА»

_______________ Е. А. Охотин

"___" ____________ 20___ года

МП

Бизнес-план

по инвестиционному проекту

Создание системы противоаварийной автоматики на ГПП-1

город Вологда

2015 год

I Общая характеристика инвестиционного проекта:

Основные цели проекта:

- повышение надежности и эффективности электросетевого хозяйства (ГПП-1);

- повышение качества электрической энергии;

- снижения периодичности аварийных отключений и уменьшение сроков устранения аварий;

- энергосбережение и повышению энергетической эффективности;

- создание условий для технологического подключения новых потребителей.

Основные направления проекта:

- выполнение крупномасштабных работ по реконструкции объектов электросетевого хозяйства (создание системы противоаварийной автоматики на ГПП-1) в рамках выполнения пункта 4.2.2. технических условий на технологическое присоединение энергоустановок заявителя к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» - договор № 26-00212В//14 от 20.08.2014 на осуществление технологического присоединения (ТУ приложено). Общество будет выполнять проект в границах своего земельного участка, на котором расположены объекты электросетевого хозяйства.

- обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности, а также роста уровня и качества жизни населения и роста производства.

Главной задачей инвестиционного проекта является безопасное и надёжное оказание услуг снабжения электрической энергией и мощностью.

Вводы в эксплуатацию объектов – 2016 год.

Объемы финансирования.

Финансирование проекта будет осуществляться за счёт собственных средств предприятия (амортизационных отчислений); инвестиционной составляющей в регулируемом тарифе на оказываемые услуги по передаче электрической энергии. На первоначальной стадии строительства будет привлечён кредитный ресурс, который погасится за счёт инвестиционной составляющей в тарифе и начисленной амортизации по поставленному на баланс организации новому основному средству.

Данные о планируемых капитальных вложениях основаны на оценке сопоставимых цен на дату утверждения инвестиционного проекта на выполнение подготовительных проектных и изыскательских работ с учетом всех согласований и экспертиз, а также строительно-монтажных работ в целях развития системы электроснабжения в рамках развития г. Вологда и перспективных планов развития промышленных производств и непромышленных потребителей. При расчете финансовых средств, необходимых для создания противоаварийной автоматики, учтены проектно-сметные работы и пусконаладочные работы.

Объём финансирования с учётом прогнозных цен составляет – 5 418,925 тыс. руб., в 2016 году, в т.ч. для заключения договора на разработку проектной документации по созданию системы противоаварийной автоматики – 258,044 тыс. руб.; для монтажа системы противоаварийной автоматики (с привлечением кредитных ресурсов) – 5 160,881 тыс. руб.

Проценты по кредиту - 20 % годовых.

План финансирования проекта предоставляется по форме, утверждённой приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2109 № 114.

Объекты электросетевого хозяйства реконструированные, либо возведенные в рамках нового строительства в результате выполнения настоящего Проекта подлежат постановке на баланс ООО «ЭТА» в соответствии с действующим законодательством (п. 1 статьи 623 Гражданского кодекса Российской Федерации) и нормативными актами в сфере бухгалтерского и налогового учета.

Динамика изменения.

Срок реализации проекта – 2016 год.

Срок службы оборудования составляет 20 лет.

В результате ввода в эксплуатацию производственных объектов обеспечивается рост и изменения в структуре основных средств. После ввода объекта в эксплуатацию в 2016 году амортизационные отчисления за 2017 год составят 229,615 тыс. руб.

Место проведения мероприятия.

Вологодская область - город Вологда.

Контроль.

Оперативный контроль будет осуществлять Директор ООО «ЭТА». Курирующий орган исполнительной власти Вологодской области - Региональная энергетическая комиссия Вологодской области.

II Характеристика инвестиционного проекта/направления инвестиционной программы (в соответствии с Приложением N 2.2 Приказа Минэнерго России от 24.03.2010 N 114)

Современная ситуация в системе электроснабжения характеризуется:

- низким уровнем технического оснащения объектов электроснабжения;

- схема электроснабжения не обеспечивает необходимую категорию надежности;

- недостаточностью инвестиций для модернизации системы электроснабжения;

- отсутствие планомерности развития системы электроснабжения.

Несмотря на то, что ООО «ЭТА» проводит большую работу по своевременному развитию инженерных сетей, текущему и капитальному ремонту существующих объектов электросетевого хозяйства, рост энергопотребления опережает темпы модернизации сетей и финансирования этих работ.

Решение проблем качественного и надёжного энергоснабжения и подключения новых потребителей носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Для обеспечения объектов перспективного капитального строительства инженерной инфраструктурой в области электроснабжения и для повышения надежности и качества электроснабжения существующих потребителей необходимо модернизировать существующие сети.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует высокой степени координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, с организациями, обеспечивающими производство, распределение и передачу энергоресурсов;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

Основными принципами оценки эффективности инвестиционного проекта являются:

1) рассмотрение проекта на 2015–2031 годы, что дает более широкую и перспективную картину инвестиционной деятельности предприятия;

2) учет денежных потоков, включающих все поступления и выплаты денежных средств за эти периоды;

3) учет влияния инфляции.

Инвестиционный проект содержит потенциальные риски, обусловленные:

- выполнением проекта не в полном объеме;

- несоблюдением сроков реализации проекта;

- недостаточным финансовым обеспечением;

- ограничением органами государственной власти предельного уровня роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

При анализе экономической эффективности производится оценка реальных инвестиций.

После реализации данного мероприятия:

- появится экономия материальных ресурсов по обслуживанию ГПП-1;

- произойдёт усовершенствование технологии, способов организации труда, производства и управления;

- улучшится качество и надёжность предоставляемых услуг;

- будут внедрены современные технологии.

Финансовым   и   инвестиционным эффектом от инвестиционного проекта являются амортизационные отчисления и создание условий для дальнейшего развития электросетей.

Экономический эффект от внедрения противоаварийной автоматики состоит из:

- предотвращение серьёзных аварий на объекте;

- улучшение качества и надёжности оказываемых услуг;

- уменьшения этапов и сроков технологического присоединения новых потребителей электрической энергии;

- расширение существующей инфраструктуры для обеспечения электроэнергией перспективных мест интенсивной застройки жилых домов и объектов социальной направленности.

Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить:

- повышение надежности схемы электроснабжения города Вологда;

- возможность технологического присоединения новых потребителей и реконструируемых объектов города к электрическим сетям;

- снижение перерывов электроснабжения потребителей;

- снижение количества аварийных отключений (их предотвращение);

- повышение эффективности и надежности работы оборудования.

Основные финансово-экономические показатели инвестиционного проекта:

Доход в виде амортизационных отчислений в размере 229,615 тыс. руб. в год. Чистый дисконтированный доход и индекс доходности не целесообразно рассчитывать, потому что срок службы оборудования 20 лет;

Периодичность капитальных ремонтов составит раз в 12 лет (увеличится на 4 года). Создание системы противоаварийной автоматики позволит производить капитальные ремонты трансформаторов раз в 12 лет в соответствии с п 2.1.36 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых Приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003;

Среднегодовая стоимость капитального ремонта трансформаторов сократится на 106 282,03 руб.;

Простой срок окупаемости – 20 лет.

Представим расчёт финансово-экономических показателей инвестиционного проекта в таблице:

| показатель | до создания противоаварийной автоматики | после создания противоаварийной автоматики | эффект | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| периодичность капитального ремонта | раз в 8 лет | раз в 12 лет | сдвиг сроков капитального ремонта |  |
| стоимость капитального ремонта, руб. без НДС | 2 550 768,75 | 2 550 768,75 |  | согласно договору № 3 от 27.06.2013 |
| среднегодовая стоимость капитального ремонта (стоимость ремонта/периодичность ремонта) | 318 846,09 | 212 564,06 | -106 282,03 | экономия материальных ресурсов по обслуживанию подстанции |

III Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 года N 35 и Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977).

Настоящий инвестиционный проект с приложениями, пояснениями и обосновывающими материалами представлен на согласование в Региональную энергетическую комиссию Вологодской области и на утверждение в Департамент топливно-энергетического комплекса Вологодской области.